Programy badań chemicznych źródeł prądu

certyfikowanych – ocena zgodności

| Nazwa wyrobu ICS | Numer i data wydania normy lub dokumentu kryterialnego | Badania wg punktów normy | Liczność próbki [sztuki] | Liczność partii [sztuki] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Baterie pierwotne 29.220.10 | KT-2011/IMN CLAiO-21 PN-EN 60086-1: 2011 PN-EN 60086-2: 2011 PN-EN 60086-3: 2011 PN-EN 60086-4: 2008 PN-EN 60086-5: 2011 PN-EN 62281: 2005 | wszystkie wg KT-2011/ IMN CLAiO-21 | wg KT-2011/ IMN CLAiO-21 | wg KT-2011/ IMN CLAiO-21 |
| Akumulatory ołowiowe 29.220.20 |  |  |  |  |
| Rozruchowe | PN-EN 50342-1:2007 PN-EN 50342-1:2007/ A1:2012 | 2.1; 5.1; 5.3; 5.4; 5.5; 5.6 lub 5.7; 5.8; 5.9; 5.10. | 7 | min. 40 |
| Stacjonarne Typy otwarte | PN-EN 60896-11:2007 | 7; 8; 9; 10; 11; 21; 22; 23; 24. | 6 ogniw lub monobloków | min. 40 |
| Stacjonarne Typy z zaworami | PN-EN 60896-21:2007 | 6.2; 6.3; 6.6; 6.11; 6.12; 6.13; 6.14. | 6 ogniw lub monobloków | min. 40 |
| Trakcyjne | PN-EN 60254-1:2010 | 5.2; 5.3; 5.4; 5.5. | 6 | min. 40 |
| Typy z zaworami (szczelne, przenośne) | PN-EN 61056-1:2008 | 3.3; 4.1; 4.2.1; 4.3; 4.4; 4.5. | 4 | min. 40 |
| Akumulatory ołowiowe Wagonowe z płytami pancernymi | PN-E-83013:1998 | 4.3.1 ÷ 4.3.12; 4.3.15 | 6 | min. 40 |
| Ogniwa i baterie wtórne zawierające zasadowe lub inne niekwasowe elektrolity 29.220.30 |  |  |  |  |
| Przenośnie ogniwa i baterie akumulatorowe szczelnie zamknięte niklowo-kadmowe | PN-EN 61951-1:2007 + A1: 2011 | 5.3; 7.2.1 (0,2 ΙtA + 1ΙtA); 7.4.1; 7.6; 7.7; 8 (badanie swobodnego upadku). | 16 (ogniwa) 5 (baterie) | 2 opakowania zbiorcze |
| Przenośnie ogniwa i baterie akumulatorowe szczelnie zamknięte niklowo-wodorkowe | PN-EN 61951-2:2011 | 5.3 7.3.2 (0,2 ΙtA+1,0ΙtA) 7.5.1; odp. cykl. 7.7 7.8; 8 (badanie swobodnego upadku). | 16 (ogniwa) 5 (baterie) | 2 opakowania zbiorcze |
| Pojedyncze ogniwa akumulatorowe niklowo-kadmowe, szczelnie zamknięte, prostopadłościenne | PN-EN 60622:2007 | 2.3; 4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 4.4.1; 4.6; 4.8. | 5 | min. 40 |
| Pojedyncze ogniwa akumulatorowe niklowo-kadmowe, prostopadłościenne, otwarte | PN-EN 60623:2007 | 2.3; 4.2.1; 4.2.3; 4.2.4; 4.4.1; 4.5; 4.8. | 5 | min. 40 |
| Ogniwa i baterie wtórne litowe do przenośnych zastosowań | PN-EN 61960:2011 | 5.3 7.3.1 7.4 7.6 | 5 | 2 opakowania zbiorcze |